整机图片：

沃思GD系列失重式侧喂料系统，当生产工艺对物料有小量，甚至是微量的需求时，采用失重原理的沃思侧喂料系统能精准地完成喂料工作。该系统独特的专利结构和软件控制算法，能精确控制色母、添加剂等微量原料的用量。

系统原理：
基于失重原理，送料螺杆按照设定值对物料进行高精度动态。当进行组态运行时，动态跟随主料变化并按配比喂料。系统由伺服电机驱动、闭环控制，采用动态修正误差算法提高各种性状物料的喂料精度，可方便地安装在标准适配器上。

适用范围：适用于产品生产中对辅料的高精度配比添加（如色母粒、粉和助剂）

优势：

● 高精度失重式计量系统
● 伺服系统闭环控制，反应速度快
● 采用螺杆喂料
● 适用于不同类型物料
● 自适应配比控制，自动修正加料误差，精度误差小于±0.5%
● 底层硬件和软件控制，运行更加可靠
● 可选配标准适配器

参数表：

| 型号 | 产量（dm³/h) | 尺寸mm |
| --- | --- | --- |
| GD-1 | 0.8-228 | 650*200*500 |
| GD-2 | 1.4-432 | 750*300*550 |
| GD-3 | 1.8-532 | 800*400*600 |
| *产量基于沃思特定的组份数量和测量方法，实际产量与原料和组份数量相关 |

主要部件图片：

应用案例：

销售足迹 （视情况而定）