整机图片：

沃思WPB系列失重式喂料系统，广泛应用于工程塑料、化工、电缆、食品、医药、建材等领域的高精度喂料场合。专门针对粘性物料等难以对付的物料的定量喂料需求，系统可独立和组合使用，同时喂料需求有多种设计的喂料螺杆类型可供用户选择。 WPB在线喂料系统的配料、混料精度均达到并超过国际行业标准。

系统原理：

WPB高精度粉体喂料机/配料机为动态加料系统，系统采用失重原理，自动控制并修正喂料量，实现喂料量恒定，在用于多组分喂料的情况下，可根据挤出机的实际挤出量，自动调整各个物料组分的喂料量，系统具有更大的物料使用范围。多组分系统可选配米重计量控制功能用于控制产品每米重量。

适用范围：

适用于产品生产中对辅料的高精度配比添加（如色母粒、粉和助剂）

优势：

● 防架桥结构
● 伺服控制和双螺杆喂料
● 自动填充系统所需物料
● 输出量或配方可实时更改
● 加/配料精度误差：±0.5%
● 与物料接触部位为不锈钢材质
● 可选生产线米重、挤出量控制功能
● 世界最高水平关键部件，维护成本低
● 带触摸屏的操作界面和动态的流量配比模型图，操作更直观方便

参数表：

| 型号 | 产量 dm3/hr | 尺寸mm |
| --- | --- | --- |
| WPB&—T20 | 0.8-288 | 586*320*850 |
| WPB&—T38 | 1.4-432 | 680*460*850 |
| WPB&—T50 | 1.8-532 | 750*580*1230 |
| WPB&—T60 | 2.1-639 | 870*670*1460 |
| 注：基于沃思特定组份数量和方法测量，实际产量与原料和组份有关。 |

主要部件图片：

应用案例：

销售足迹 （视情况而定）