整机图片：

沃思WCB系列连续式称重配混料系统， 适用于需要对固体、粉末、液体原料进行精确配料、混料的场合，系统根据配方自动修正流量配比，多种配置选项可以满足客户在不同物料特性、精度、产量以及生产工艺等方面的多样化配混料需求。WCB系统的配料、混料精度均超过国际行业标准。

系统原理：

WCB系列连续式混料机为动态加料系统，系统采用失重原理，在保持配料组份精度的情况下，可根据挤出机的实际挤出量，自动调整各个物料组份的配料速度，具有更大的物料使用范围，同时可选配米重计量控制功能用于控制产品每米重量恒定。

适用范围：

适用于塑料行业，粒状、粉状、液体等不同性状的多种组份需要按比例计量、在线混合的生产过程。

优势：

● 物料自动填充
● 高精度失重式计量系统
● 螺杆喂料适合多种物料
● 伺服系统闭环控制，反应速度快
● 触摸屏操作和动态流量配比模型，操作更方便
● 配方可实时更改，可选米重和挤出量控制功能
● 配料精度误差:<0.5%，混合精度误差：<0.1%

参数表：

| 型号 | 最大产量kg/h | 组份数量 | 尺寸mm |
| --- | --- | --- | --- |
| WCB-180/G | 180 | 1~4 | 700*700*1020 |
| WCB-300/G | 300 | 1~4 | 850*850*1240 |
| WCB-600/G | 600 | 1~4 | 950*950*1560 |
| WCB-1200/G | 1200 | 1~4 | 1150*1050*1680 |
| 注：/G为带米重控制功能，基于沃思特定组份数量和方法测量，实际产量与原料和组份有关。 |

主要部件图片：

应用案例：

销售足迹 （视情况而定）